Mszanowo 24.11.2017 r.

ZP.271.1.21.2017

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap I Bratian-Radomno”

Ogłoszenie o zamówieniu 614091-N-2017 z dnia 2017-11-09.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500062413-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.

Na podstawie art. 38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„Zgodnie z przekrojami normalnymi do wykonania warstwy wiążącej przewidziano mieszankę mineralno-asfaltową AC11S. Zgodnie z SST D-05.03.05b/2011 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. punkt 1.3. warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltową AC11W lub AC16W. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążąca należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W lub AC16W.”

Odpowiedź:

Warstwę wiążąca należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W lub AC16W.

Pytanie nr 2

„W dokumentacji do zgłoszenia robót w opisie technicznym w punkcie 4.1 jest informacja w parametrach dla ścieżki rowerowej o kategorii ruchu KR1. z SST D-05.03.05.A/2009 - Nawierzchnia z asfaltobetonu w-wa ścieralna KR1-2, podaje kategorię ruchu KR 1-2, natomiast SST D-05.03.05b/2011 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. podaje Kategorię ruchu KR 3-4. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla przedmiotowego zamówienia.”

Odpowiedź:

Kategoria ruchu dla ścieżki rowerowej – KR1.

Pytanie nr 3

„W celu poprawnej wyceny prosimy o dołączenie szczegółów dotyczących małej architektury. Prosimy o przykładowe zdjęcia lub rysunki ławek parkowych żelbetowych, stołów drewnianych z zadaszeniem oraz stojaków rowerowych.”

Odpowiedź:

Stoły wraz z ławami i zadaszeniem mają zostać wykonane z drewna dębowego. Wymiar blatu stołu 3 x 1 m. Długość ław taka jak stołu. Zadaszenie dwuspadowe kryte gontem koloru brązowego, ustawione na czterech słupach. Słupy z krawędziaków 12 x 12 cm trwale zastabilizowanych w podłożu. Wymiar zadaszenia w planie 5 x 5 m. Dolna krawędź zadaszenia na wysokości minimum 2,20 m nad podłożem. Drewno konstrukcji wiaty, stołów i ław oszlifowane na  gładko, zabezpieczone impregnatem podkreślającym naturalny kolor i fakturę materiału oraz polakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym przeznaczonym do użytku zewnętrznego. Poniżej zaprezentowane rysunki mają charakter wyłącznie przykładowy, wiążący dla Wykonawców będzie opis słowny, natomiast ostateczny kształt elementów wymienionych w zapytaniu zostanie przez Wykonawcę uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 4 grudnia 2017 roku do godziny 10.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej